SISTEMA INTERNAZIONALE DI UNITÀ (SI)

Grandezze fondamentali, supplementari e relative unità

| Grandezza | Unità SI |
| --- | --- |
|  | Nome | Simbolo | Definizione |
| F o n d a m e n t a l i |
| lunghezza | metro | m | Lunghezza del tragitto compiuto dalla luce nel vuoto in un intervallo di tempo di 1/299792458 di secondo. |
| massa | kilogrammo | kg | Massa del prototipo internazionale conservato al Pavillon de Breteuil (Sèvres). |
| tempo | secondo | s | Intervallo di tempo che contiene 9.192.631.770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione fra i due livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo di cesio 133. |
| corrente elettrica (intensità di) | ampere | A | Intensità di corrente elettrica che, mantenuta costante in due conduttori rettilinei, paralleli, di lunghezza infinita, di sezione circolare trascurabile e posti alla distanza di 1 m l'uno dall'altro nel vuoto, produce tra i due conduttori la forza di 2 x 10-7 N su ogni metro di lunghezza. |
| temperatura termodinamica | kelvin | K | Frazione 1 / 273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua. |
| intensità luminosa | candela | cd | Intensità luminosa in una data direzione di una sorgente che emette una radiazione monocromatica di frequenza 540 x 1012 hertz e la cui intensità energetica in quella direzione è 1/683 W/sr. |
| quantità di sostanza | mole | mol | Quantità di sostanza di un sistema che contiene tante entità elementari quanti sono gli atomi in 0,012 kg di carbonio 12. Le entità elementari devono essere specificate e possono essere atomi, molecole, ioni, elettroni, ecc. ovvero gruppi specificati di tali particelle. |
| S u p p l e m e n t a r i |
| angolo piano | radiante | rad | Angolo piano al centro che su una circonferenza intercetta un arco di lunghezza uguale a quella del raggio. |
| angolo solido | steradiante | sr | Angolo solido al centro che su una sfera intercetta una calotta di area uguale a quella del quadrato il cui lato ha la lunghezza del raggio. |

Principali grandezze derivate e con nome speciale e relative unità

| Grandezza | Unità SI |
| --- | --- |
|  | Nome | Simbolo | Definizione e relazioni con le unità si fondamentali, supplementari o derivate |
| frequenza | hertz | Hz | Frequenza di un fenomeno periodico il cui periodo è 1 s.1 Hz= 1 s-1 |
| forza | newton | N | Forza che imprime a un corpo con massa di 1 kg l'accelerazione di 1 m/s2. 1 N = 1 kg m / s2 |
| Pressione, tensione | pascal | Pa | Pressione esercitata dalla forza di 1 N applicata perpendicolarmente ad una superficie con area di 1 m2. 1 Pa = 1 N/m2 |
| Lavoro; energia; quantità di calore | joule | J | Lavoro compiuto dalla forza di 1 N quando il suo punto di applicazione si sposta di 1 m nella direzione e nel verso della forza stessa. 1J=1N-m |
| potenza | watt | W | Potenza di un sistema che produce il lavoro di 1 J in 1 s. 1 W = 1 J/s |
| carica elettrica | coulomb | C | Carica elettrica che attraversa in 1 s una sezione di un conduttore percorso dalla corrente elettrica costante di 1 A. 1 C= 1 A-s |
| potenziale elettrico; diff. di potenziale; tensione; forza elettromotrice | volt | V | Differenza di potenziale elettrico che esiste tra due sezioni di un conduttore che, percorso dalla corrente elettrica costante di 1 A e senza essere sede di altri fenomeni energetici oltre a quello Joule, dissipa nel tratto compreso fra le due sezioni considerate la potenza di 1 W. 1 V = 1 W/A |
| capacità elettrica | farad | F | Capacità elettrica di un condensatore nel quale la differenza di potenziale elettrico fra le due armature varia di 1 V quando la carica elettrica di 1 C si trasferisce da un'armatura all'altra. 1 F = 1 C/V |
| resistenza elettrica | ohm |  | Resistenza elettrica tra due sezioni di un conduttore che, percorso dalla corrente elettrica di 1 A e senza essere sede di alcuna forza elettromotrice, da luogo fra le due sezioni considerate alla differenza di potenziale di 1 V. |
| conduttanza elettrica | siemens | S | Conduttanza elettrica tra due sezioni di un conduttore nel quale la differenza di potenziale di 1 V, applicata tra le due sezioni considerate, da luogo, in assenza di alcuna forza elettromotrice, al passaggio della corrente elettrica di 1 A. 1 S = 1 A/V |
| flusso di induzione magnetica; flusso magnetico | weber | Wb | Flusso di induzione magnetica che, concatenando un circuito costituito da una sola spira, induce in esso la forza elettromotrice di 1 V quando si annulla in 1 s con decremento lineare. 1 Wb= 1 V s |
| induzione magnetica | tesla | T | Induzione magnetica uniforme che, essendo perpendicolare ad una superficie piana con area di 1 m2, produce attraverso questa superficie il flusso di 1 Wb. 1 T = 1 Wb/m2 |
| Induttanza propria; induttanza mutua | henry | H | Induttanza di un circuito chiuso nel quale è generata la forza elettromotrice di autoinduzione di 1 V, quando il circuito è percorso da una corrente elettrica che varia linearmente di 1 A in 1 s. 1 H = 1 V s/A |
| flusso luminoso | lumen | lm | Flusso luminoso emesso da una sorgente puntiforme isotropa di intensità luminosa di 1 ed nell'angolo solido di 1 sr, avente il vertice nella sorgente stessa. 1 Im = 1 cd-sr |
| illuminamento | lux | lx | Illuminamento di una superficie sulla quale il flusso luminoso dì 1 Im, incidente perpendicolarmente, si ripartisce in modo uniforme sull'area di 1 m2. |

.

Grandezze derivate di più comune impiego in campo meccanico e termico

| Grandezza | Unità SI | Unità non SI |
| --- | --- | --- |
|  | simbolo | ammesse | transitoriamente tollerate |
| area | m2 | ettaro, ha =104 m2 ara, a =102 m2 | Barn = 1028 m2 |
| volume | m3 | litro, l = 1 dm3 | ettolitro, hl; centilitro, cl; millilitro, ml |
| velocità angolare | rad/s |  | giro al secondo, 2 rad / s giro al minuto (2 rad / s |
| velocità | m/s | kilometro all’ora, (1 / 3,6) m/s | metro al minuto, (1/60) m / s |
| accelerazione angolare | rad/s2 |  |  |
| accelerazione | m/s2 |  | gal, Gal = 10-2 m / s2 |
| massa volumica | kg/m3 | t / m3, 1 t / m3 = 103 kg / m3 g / l, 1 g / l = 1 kg / m3 |  |
| forza; peso | N |  |  |
| pressione; tensione | Pa, N/m2 | bar = 105 Pa mbar = 102 Pa | atmosfera normale, atm =101.325 Pa atmosfera tecnica, at = 98 066,5 Pa mmH2O =9,806 65 Pa mmHg = 133,322 Pa |
| viscosità dinamica | Pa s, N s/m2 |  | centipoise, cP = 10-3 Pa s |
| viscosità cinematica | m2/s |  | centistokes, cSt = lO-6 m2/s |
| lavoro; energia | J | elettronvolt, eV= 1,602 13x 10-19 J |  |
| potenza | W |  | cavallo, CV = 735,499 W |
| energia attiva | J |  | kilowattora, KWh wattora.Wh = 3,6x103 J |
| quantità di calore | J |  | Cal= 1 kcal=4186,8J caloria, cai = 4186,8 J |
| coefficiente di trasmissione termica | W/( m2 K) |  |  |
| conduttività termica | W/( m K) |  |  |
| capacità termica | J / K |  |  |

Multipli e sottomultipli decimali

| Fattore moltiplicativo | Prefisso |
| --- | --- |
|  | Nome | Simbolo |
| 1018 | exa | E |
| 1012 | peta | P |
| 1012 | tera | T |
| 109 | giga | G |
| 106 | mega | M |
| 103 | kilo | k |
| 102 | etto | h |
| 101 | deca | da |
| 10-1 | deci | d |
| 10-2 | centi | c |
| 10-3 | milli | m |
| 10-6 | micro |  |
| 10-9 | nano | n |
| 10-12 | pico | p |
| 10-15 | femto | f |
| 10-18 | atto | a |

Il simbolo di un prefisso unito con il simbolo di una unità fondamentale, supplementare o derivata, dotata di nome speciale, forma il simbolo del multiplo o sottomultiplo di quella unità: esso può essere elevato a una potenza, positiva o negativa e combinato con simboli di altre unità per formare simboli di multipli o sottomultipli di unità di grandezze derivate. Per esempio:

| 1 mm |  | = 10-3 m |
| --- | --- | --- |
| 1 kV |  | = 10-3 V |
| 1 mm3 | = (10-3 m)3 | = 10-9 m3 |
| 1 s | = (10-6 s)-1 | = 106 s-1 |
| 1 mm3 / s | = (10-3 m)3 / s | = 10-9 m3 / s |

Non si devono usare prefissi composti; per esempio si deve scrivere:

3 nm e non 3 mm

5 pF e non 5 F

I multipli e i sottomultipli dell'unità kilogrammo si formano premettendo i prefissi a grammo. Per esempio:

10-6kg = 10-6 (103 g) = 10-3 g = 1 mg

Uso delle unità SI e dei loro multipli e sottomultipli

Nelle elaborazioni numeriche, per evitare errori, si raccomanda l'uso delle unità SI e non dei loro multipli e sottomultipli. Tuttavia per esprimere i dati o i risultati di elaborazioni numeriche e di misurazioni, nonché le caratteristiche di componenti, di apparati, ecc., oltre l'uso delle unità SI, si raccomanda anche quello dei loro multipli e sottomultipli. Ove le cifre significative della misura siano poche, si raccomanda di usare l'unità SI o quel suo multiplo o sottomultiplo che dia luogo a valori numerici compresi tra 0,1 e 1000, con il criterio di scrivere soltanto le cifre significative. Per esempio:

| Grandezza espressa in unità SI | Cifre significative | Espressione raccomandata |
| --- | --- | --- |
| 0,00394 m | 3 | 3,94 mm |
| 14100 N/m2 | 4 | 14,10 kN/m2 |
| 12000 N | 2 | 12 kN |
| 0,000213 m3 | 3 | 213 cm3 |

N.B. L’unità kilogrammo forza (simbolo kgf) detta anche kilopond (simbolo kp), deve essere definitivamente abbandonata. 1 kgf = 9,80665 N