MISURE MECCANICHE E TERMICHE

A.A. 2013-14

Lezione n.11 bis

(22.10.2013)

Precisione : metodo a posteriori

16 misure del diametro di un tondo hanno fornito un diametro medio di 200 mm e una deviazione standard di 20 mm.

Qual è la probabilità che una misura fornisca un diametro Di superiore a 220 mm ?
Qual è la probabilità che il diametro medio non si scosti da quello “vero” D* di più di 5 mm ?

La probabilità di avere un Di > di 220 mm è del 16%.

La probabilità che lo scostamento sia contenuto entro 5mm è del 68 %.
Infatti () = /= 5 mm.

Rapidità : I° ordine

1)- Un dispositivo del primo ordine ha una costante di tempo di 100 ms. Qual è la Banda Passante (BP) con un errore dinamico del 10% ?

Posto u = , dalla A = con A = 0,9 si trova:
u = 0,48.
Quindi la pulsazione limite è pari a 4,8 rad/s (circa 5 rad/s), la frequenza limite è pari a 0,77 Hz (circa ¾ Hz).

Rapidità : II° ordine

2)- L’elemento sensibile di un dinamometro a molla si allunga di 10 mm se sollecitato da 100 N.
La massa dell’elemento sensibile è pari a 50 g.
Trascurando lo smorzamento, determinare la Banda Passante (BP) con un errore dinamico del 10%.

La rigidezza k della molla risulta pari a 104 N/m.

Quindi pulsazione propria ωn e frequenza propria fn sono pari a 447 rad/s ovvero a 71,2 Hz.

Posto u = n

La:

,

 trascurando lo smorzamento si semplifica :

A = 1/(1-u2).

Posto quindi A = 1,1,

si trova :

u = 0,30

e quindi

fn = 21.5 Hz