MISURE MECCANICHE E TERMICHE

A.A. 2013 - 2014

Lezione n.12 (23.10.2013 )

# LA CATENA DI MISURAZIONE – ELABORATORI

# Trattamento delle tensioni V(t)

Disponendo direttamente, o, tramite i dispositivi trattati (eventuali sensori secondari, circuiti a ponte e circuiti voltamperometrici), di una tensione, si può operare su quest’ultima per via analogica mediante amplificatori., filtri, integratori, e derivatori.

Amplificatori

Gli amplificatori sono dispositivi in cui entra una tensione V(t) e da cui esce una tensione AV(t), ove A è il guadagno (che può raggiungere e superare valori di 103). I valori così elevati di guadagno (non raggiungibili per via meccanica in ingranaggi o leveraggi a causa dei giochi), costituiscono una delle ragioni più importanti che spiegano l’affermazione delle catene di misurazione di tipo elettrico. Gli amplificatori sono dispositivi elettronici costituiti da elementi attivi (diodi, transistor)  e passivi (in particolare resistenze e condensatori), assemblati in circuiti integrati.

# Gli amplificatori più utilizzati nel campo delle misure sono gli amplificatori operazionali schematizzati in figura

## Schema generico di amplificatore operazionale

Il funzionamento di questi amplificatori si basa sull’ipotesi di un guadagno dell’elemento A elevatissimo (al limite infinito), di un’impedenza d’ingresso di A infinita e di un’impedenza d’uscita di A nulla. In queste condizioni la corrente in A è trascurabile e la corrente nel circuito di ingresso Ii e quella nel circuito di reazione Iu si fanno equilibrio.

Pertanto, se:

= 0,

= -.

Se le due impedenze sono due resistenze Ri ed Ru, quest’ultima variabile, si ha un amplificatore a guadagno variabile.

Filtri

I filtri sono circuiti elettrici atti a effettuare una  “selezione” nei riguardi delle frequenze del segnale entrante. I filtri più comuni sono i passa basso (in uscita sono presenti solo i segnali con frequenza inferiore a una frequenza detta di taglio), i passa alto (in uscita sono presenti solo i segnali con frequenza superiore a una frequenza detta di taglio, i passa banda (in uscita sono presenti solo i segnali con frequenza compresa in un ristretto intervallo), i taglia banda (in uscita sono presenti i segnali con frequenza qualsiasi, escluse quelle comprese in un ristretto intervallo).

I filtri passa basso, per es. possono essere utilizzati per eliminare rumore di elevata frequenza sovrapposto al segnale entrante; i passa banda possono essere utilizzati per focalizzare l’attenzione su una determinata componente del segnale.

Si consideri un circuito RC, cui si applica una tensione Vi(t); si consideri come tensione in uscita Vu(t) la tensione ai capi del condensatore.

Cicuito RC

Si dimostra facilmente, utilizzando il calcolo simbolico, che:

Vu/Vi = 1/(1+ jRC), con j unità immaginaria e  pulsazione.

Il circuito è quindi un  dispositivo del I° ordine con costante di tempo =RC; segue che:

A = Vu/Vi = 1/

e che:

= arctg(-).

Gli andamenti di A e  sono riportati nelle figure seguenti.

Dalle figure si può osservare che in corrispondenza all’ascissa u = RC = 1, ovvero alla pulsazione  = 1/RC [f = 1/(2RC)] si ha Vu/Vi ≈ 0,7 e  = /4; per pulsazioni minori l’attenuazione e lo sfasamento sono più bassi (per  → 0, Vu/Vi→ 1 e  → 0) .

Pertanto il circuito RC può considerarsi un filtro passa basso (PB) , con pulsazione di taglio pari proprio a t = 1/RC [frequenza di taglio ft = 1/(2RC)].

Si consideri ora quello che accade per   >> 1/RC  ( > 10/RC); si può scrivere che in questo caso Vu/Vi ≈ 1/jRC ; in pratica il circuito si comporta come un integratore, cioè il segnale di uscita è proporzionale all’integrale del segnale in ingresso.

Andamento del rapporto Vu/Vi in un circuito RC al variare della pulsazione  .

In ascisse sono riportate le pulsazioni “adimensionate”  u = RC

Andamento dello sfasamento  tra uscita e ingresso  in un circuito RC al variare della        pulsazione  . In ascisse sono riportate le pulsazioni “adimensionate”  u = RC

Si consideri ora un circuito CR, cui si applica una tensione Vi(t); si consideri come tensione in uscita Vu(t) la tensione ai capi della resistenza .

Circuito CR

Si dimostra facilmente che:

Vu/Vi = jRC /(1+ jRC),

con j unità immaginaria e  pulsazione.

Posto anche in questo caso =RC, si trova che:

A = Vu/Vi =/

e che:

= arctg(1/).

Gli andamenti di A e  sono riportati nelle figure seguenti.

Dalle figure si può osservare che in corrispondenza all’ascissa u =RC = 1, ovvero alla pulsazione  = 1/RC [f = 1/(2RC)] si ha Vu/Vi ≈ 0,7 e  = /4; per pulsazioni maggiori l’attenuazione e lo sfasamento sono più bassi (per  → ∞, Vu/Vi→ 1 e  → 0) . Pertanto il circuito RC può considerarsi un filtro passa alto (PA) , con pulsazione di taglio pari proprio a t = 1/RC [frequenza di taglio ft = 1/(2RC)].

Andamento del rapporto Vu/Vi in un circuito CR  al variare della pulsazione  .

In ascisse sono riportate le pulsazioni “adimensionate”  u = RC

Fig. 6 : Andamento dello sfasamento  tra uscita e ingresso  in un circuito CR al variare della        pulsazione  .  In ascisse sono riportate le pulsazioni “adimensionate”  u = RC

Si esamini ora quello che accade per   << 1/RC  ( < 0,1/RC); si può scrivere che in questo caso Vu/Vi ≈ jRC ; in pratica il circuito si comporta come un derivatore, cioè il segnale di uscita è proporzionale all’integrale del segnale in ingresso.

circuiti “attivi”

Si riprenda ora l’amplificatore operazionale illustrato all’inizio della lezione.

Se Zi è una resistenza R, Zu un condensatore di capacità C, si ha un circuito integratore; infatti in tal caso:

= - =  =

Se invece Zi è condensatore di capacità C, e Zu è una resistenza R si ha un circuito derivatore; infatti in tal caso:

= - =  =

Applicazioni dei circuiti integratori e derivatori

La  possibilità di integrare o derivare un segnale trova varie applicazioni.

Integrando due volte il segnale di un sensore di accelerazione si trova un segnale proporzionale a uno spostamento variabile nel tempo; in questo modo si può rilevare un fenomeno vibratorio.

Derivando un segnale se ne possono evidenziare eventuali irregolarità; derivando per es., il segnale messo a disposizione da un sensore di pressione che rileva la pressione all’interno del cilindro di un motore a combustione interna, si possono evidenziare combustioni anomale, in particolare fenomeni di detonazione in un motore ad accensione comandata.

# Text boxes

Vi

Vu

C

R

Vu

Vi

C

R

Zi

Iu

Zu

# A

Vu

Ii

Vi