MISURE MECCANICHE E TERMICHE

A.A. 2013-2014  -  Lezione n.13 (28.10.2013 )

Applicazioni di dispositivi RC e CR

Le prove in laboratorio sono state svolte grazie all’utilizzo dei seguenti dispositivi:

- un generatore di segnali, il quale può fornire onde di forma, ampiezza e frequenza variabili;

- un circuito con una resistenza ed un condensatore, in quale a seconda di come viene collegato assume la configurazione di circuito RC o CR

- un oscilloscopio, con il quale visualizziamo l’andamento del segnale in ingresso ed in uscita al circuito.

Determinazione frequenza caratteristica circuito RC e CR

La frequenza caratteristica del sistema è definita come la frequenza tale che il rapporto tra il modulo del segnale in uscita e in ingresso è pari a √2/2 ( circa il 70%) e lo sfasamento è pari a –π/4 per il circuito RC e π/4 per il circuito CR.

L’espressione del rapporto d’ampiezza uscita-ingresso per entrambi i circuiti ci dà tale situazione per ωRC = 1 da cui si ricava:

I valori di resistenza e capacità del circuito non sono noti, non possiamo quindi calcolare direttamente il valore della frequenza caratteristica; possiamo a questo punto operare in due modi:

Visualizzando la risposta dell’oscilloscopio si varia la frequenza del segnale d’ingresso finché l’ampiezza del segnale in uscita non viene in effetti attenuata del 30% circa e si assume tale frequenza come quella caratteristica.

Circuito RC: andamento del segnale d’ingresso (blu) e di uscita (viola) a una frequenza che approssima quella caratteristica

Circuito CR: andamento del segnale d’ingresso (blu) e di uscita (viola) a una frequenza che approssima quella caratteristica

La frequenza caratteristica è risultata dell’ordine dei 100 Hz.

Configurazione RC

Funzionamento da Passa Basso (PB) : onda quadra di fondamentale 10 Hz in ingresso

Si osservi come l’uscita riproduca fedelmente l’ingresso: anche le armoniche “successive”,

terza (30 Hz) e quinta (50 Hz) sono inferiori alla frequenza caratteristica che può essere considerata “frequenza di taglio”.

Funzionamento da integratore : onda quadra di fondamentale 1000 Hz in ingresso

Configurazione CR

Funzionamento da Passa Alto (PA) : onda quadra di fondamentale 1000 Hz in ingresso

Funzionamento da Passa Alto (PA) : onda quadra di fondamentale 10.000 Hz in ingresso

Si osservi come la “riproduzione migliora all’aumentare della frequenza della fondamentale

Funzionamento da derivatore : onda quadra di fondamentale 8 Hz in ingresso