MISURE MECCANICHE E TERMICHE

A.A. 2013 – 14

Lezione n. 15  (04,05,06 – 11 – 2013)

E’ data una catena di misura formata da:

a)- una termocoppia Cromel-Alumel di sensibilità pari a 41V/°C (sensore);

b)- un amplificatore di tensione a guadagno variabile (elaboratore);

c)- un oscilloscopio digitale, con possibilità di trasferire i dati memorizzati su pendrive.

1)-Determinare la costante di tempo  della termocoppia imponendo in ingresso un gradino di temperatura T = Tf – Ti ; (Tf : temperatura finale, Ti: temperatura iniziale). La temperatura istantanea dell’elemento sensibile del termometro è data da:

T(t) = Tf – (Tf-Ti)e-[(hA/mc)t] ; h è il coefficiente di scambio termico dell’elemento sensibile, A la superficie di scambio, m la massa, c il calore specifico; posto  = mc/hA (costante di tempo), si può scrivere T(t) = Tf – (Tf - Ti)e-t/;  può essere determinato sperimentalmente come sottotangente della curva di risposta.

2)- Se si è determinato  con Ti > Tf , si ripeta la determinazione  con Ti < Tf.

3)- Si determinino i valori da attribuire a λ nei due casi; si confrontino i due risultati e si giustifichino eventuali differenze.

riferimento “caldo”            termocoppia                                     riferimento “freddo”

oscilloscopio digitale                                                              amplificatore

Utilizzando i fogli excel (v. lezione n. 15 bis) si possono determinare le sottotangenti alle risposte ai gradini.

Ripetendo più volte il procedimento (per es., 5 volte, tracciando quindi diverse sottotangenti a partire da punti diversi) , sia nel caso di gradino positivo (freddo – caldo) che nel caso di negativo (caldo – freddo), si può valutare la precisione dei rilevamenti effettuati ; avando a che fare con ub numero limitato di misure, l’errore può essere calcolato come semidifferenza massimo – minimo :

 = (max –  min)/2

# Text boxes

Giunto freddo

Giunto   caldo

oscilloscopio

amplificatore

Acqua fredda

Acqua calda

pendrive disk