MISURE MECCANICHE E TERMICHE

A.A. 2013 - 2014

Lezione n.17 (11.11.2013)

# MISURE DIMENSIONALI

Le dimensioni nominali dei pezzi meccanici  sono date in mm; a seconda dell’uso cui il pezzo specifico è destinato, è stabilito un campo di tolleranza che può essere più o meno ristretto; per questa ragione gli strumenti per misure dimensionali devono essere in grado di apprezzare, a seconda dei casi, 0,1 mm, 0,01 mm, 0,001 mm = 1 m; ciò comporta, per i campioni, precisioni dell’ordine di 0,1 m o anche di 0,01 m.

Gli strumenti di misura, oltre a rilevare le dimensioni possono rilevarne variazioni, ovvero, rilevare spostamenti.

Gli strumenti di misura possono essere meccanici, ottici, elettrici.

# Strumenti meccanici

Costituiscono, nel loro insieme, gli strumenti per la metrologia d’officina.

Il calibro a corsoio, munito di nonio (dispositivo di amplificazione), può apprezzare:

0,1 mm (calibro decimale),

0,05 mm (calibro ventesimale, il più usato, rappresentato in figura),

0,02 mm (calibro cinquantesimale).

Il campo si estende fino a  200 – 250 mm.

Con il calibro a corsoio si possono rilevare dimensioni di esterni (a in figura), di interni (b in figura), profondità (c in figura).

L’amplificazione è meccanica ed è attuata tramite una scala fissa e una scala mobile.

Il principio di funzionamento è molto semplice:

sia  la distanza fra due graduazioni della scala fissa e  la distanza fra due graduazioni della scala mobile. La differenza fra le due distanze e quindi pari a:



Ciò significa che se inizialmente gli zeri coincidono, un avanzamento di  fa coincidere la prima graduazione della scala mobile con la prima graduazione della scala fissa. Tale è quindi la sensibilità del calibro; la misura si effettua leggendo la posizione dello zero della scala mobile rispetto alla scala fissa e rilevando quindi la successiva coincidenza di due graduazioni delle due scale.

Calibro ventesimale

Esempi:

Calibro decimale

scala fissa con 10 graduazioni in 10 mm:  = 1mm

scala mobile con 10 graduazioni in 9 mm:   = 0,9 mm,

= 0,1 mm.

Calibro ventesimale (prima configurazione)

scala fissa con 20 graduazioni in 20 mm:  = 1mm

scala mobile con 20 graduazioni in 19 mm:   = 0,95 mm,

= 0,05 mm.

Calibro ventesimale (seconda configurazione)

scala fissa con 40 graduazioni in 40 mm, e quindi 20 graduazioni in 20 mm:  = 1mm

scala mobile con 20 graduazioni in 39 mm:   = 1,95 mm,

((= 0,05 mm.

Con riferimento a un calibro ventesimale; si supponga che lo zero della scala mobile sia posizionato fra 22 e 23 mm e che la prima graduazione della scala mobile a coincidere con una della scala fissa sia la settima; la misura effettuata risulta: (22 + 0,05 x 7) mm = 22,35 mm .

Il calibro a corsoio, descritto in precedenza, ha, come accennato, un campo relativamente esteso e, nel caso di calibro ventesimale, una sensibilità, che, nel modello più usato, è relativamente limitata (0,05 mm).

Sensibilità più elevate, a scapito del campo, si raggiungono con il palmer ; il palmer è uno strumento dotato di una coppia vite-madrevite di 0,5 mm di passo; solidale alla vite è un tamburo con 50 graduazioni; lo rotazione di una graduazione provoca un avanzamento della vite di 0,5/50 mm = 0,01 mm; tale è pertanto la sensibilità del palmer; il campo è di 25 mm.

Palmer

Il comparatore a orologio, con due ingranaggi in grado di amplificare complessivamente 100 volte lo spostamento rilevato, può apprezzare 0,01 mm; il campo è di 10 mm. Per la misura si fa riferimento a un campione di lunghezza nota lo (in particolare, tramite blocchetti pian-paralleli), si rileva la variazione di lunghezza l del pezzo rispetto al campione, e si trova la lunghezza data da: l = lo + l.

Comparatore a orologio.

# Sono stati anche realizzati comparatori millesimali , in grado cioè di apprezzare variazioni di 1 mm; sono dispositivi estremamente ingombranti con campo estremamente limitato (200 m).

I campioni materiali di lunghezza più precisi sono i blocchetti pian-paralleli; sono parallelepipedi utilizzati per verificare la taratura degli strumenti descritti in precedenza; la distanza “campione” è quella fra le facce opposte del parallelepipedo sottoposte a lappatura.

# Esempi di blocchetti pian-paralleli

# Verifica della graduazione di un calibro a corsoio

Strumenti ottici

Gli strumenti ottici basano il loro funzionamento sulla natura ondulatoria della luce e sui fenomeni di interferenza. Si ricorda, al riguardo, che le radiazioni luminose sono radiazioni elettromagnetiche caratterizzate da lunghezze  d’onda variabili da 0,4 a 0,7 m.

Si considerino due radiazioni monocromatiche e si consideri la possibilità che le due radiazioni interferiscano. I casi “estremi” sono quelli di radiazioni in fase e di radiazioni in opposizione di fase; nel primo caso è esaltata la luminosità (luce), nel secondo è abbattuta (buio).

Con riferimento ai cammini ottici, detta  la differenza fra i cammini in oggetto si ha:

luce :  = n

buio :  = l/2  + n

Si consideri ora il caso di una superficie non perfettamente piana; con luce monocromatica se ne possono evidenziare le irregolarità.

Ponendo infatti sulla superficie un vetro ottico, e illuminando con luce monocromatica, si dà luogo a frange di interferenza, che, simili a curve di livello, ricostruiscono le irregolarità superficiali.

Si voglia ora misurare il diametro D di una sfera; si accosti la sfera a un blocchetto pian parallelo di dimensione nota; si ponga sui due pezzi un vetro ottico e si illumini con luce monocromatica.

# Se il diametro D è pari all’altezza h del blocchetto, su quest’ultimo non appaiono frange; se invece, come in figura, vi sono frange sul blocchetto, dall’intergrangia si risale all’inclinazione del vetro e  quindi al diametro della sfera.

Un importante applicazione dell’interferenza luminosa è quella utilizzata nell’interferometro di Michelson , mediante il quale è possibile misurare spostamenti, ovvero controllare le dimensioni dei blocchetti campione.

La radiazione monocromatica emessa da A e focalizzata da L1, giunge in M1 ove viene “splittata”, cioè divisa in due radiazioni; un raggio giunge allo specchio fisso S1 che lo riflette, riattraversa M1 e giunge infine, focalizzato da L2, all’occhio dell’osservatore U; l’altro raggio viene riflesso dallo specchio mobile S2, rinviato a M1e da qui, nuovamente “splittato” giunge a U; i due raggi (F1 ed F2) danno luogo pertanto a un fenomeno di interferenza.

Sostituendo l’occhio dell’osservatore con una fotocellula, quest’ultima può convertire le interfrange in impulsi; contando gli impulsi si apprezzano gli spostamenti con sensibilità pari a /2; (ordine del decimo di micron); con fotocellule particolarmente sensibili è possibile apprezzare la frazione di interfrangia e raggiungere sensibilità almeno del centesimo di micron.

Applicazione al campione di lunghezza nel Sistema Internazionale

Il campione di lunghezza nel Sistema internazionale è il  metro, definito come lunghezza del tragitto compiuto dalla luce nel vuoto in un intervallo di 1/299792458 di secondo.

Il campione è un campione naturale; questa definizione equivale a fissare un preciso valore per la velocità della luce (costante universale).

Nel 1791, mentre veniva stabilito, a seguito della Rivoluzione Francese, il Sistema Metrico Decimale, il metro fu definito come la quarantamilionesima parte del meridiano terrestre.

Nel 1799 del metro fu costruito a Parigi un campione materiale (parallelepipedo in spugna di platino compressa a sezione rettangolare) che però, dopo accurate misure risultò più corto , rispetto alla definizione di 0,2288 mm (il meridiano terrestre è quindi più lungo di 40.000.000. di metri).

Si decise di far riferimento al metro di Parigi (campione convenzionale); nel 1899, sempre a Parigi- Sevres, per maggior precisione la barra in platino spugnoso fu sostituita da una barra a sezione a X in Platino – Iridio (90 %-10%); il metro era la distanza fra due incisioni alle estremità della barra, la precisione di 2 parti su 107.

Campione convenzionale di metro (1899-1960)

La precisione del campione, tenuto conto dei problemi di riproduzione e trasferimento, non era elevata; non era sufficiente, per es., per nella metrologia di officina per realizzare campioni per la taratura dei calibri passa-non passa per il controllo delle tolleranze di alberi e fori.

Nel secolo scorso, i progressi nella misura della lunghezza d’onda delle radiazioni visibili (campo 0.4÷0,7 m), portarono alla proposta di utilizzare tali radiazioni per realizzare campioni di lunghezza.

Nel 1960 il metro viene definito come lunghezza pari a 1.650.763,73 lunghezze d’onda, nel vuoto, della radiazione rosso-arancione del kripton-86 (transizione fra i livelli 2p10 e 5d5 – punto triplo dell’azoto); la precisione è dell’ordine del centesimo di lunghezza d’onda, e quindi del centesimo di micron.

Nel 1983 si arriva ala definizione di metro come tragitto compiuto dalla luce nel vuoto in un intervallo di 1/299792458 di secondo.

Dalla:

 = cT = c/f,

con  lunghezza d’onda della radiazione, T ed f , periodo e frequenza della radiazione, c velocità della luce nel vuoto, segue che dalla misura della frequenza si risale a quella della lunghezza d’onda; poiché le misure di frequenza possono essere effettuate con altissima precisione (anche di una parte su 1011!), le lunghezze d’onda sono anch’esse note con elevatissima precisione; quindi si può utilizzare qualsiasi radiazione visibile, purché di frequenza, e quindi lunghezza d’onda, note  con elevatissima precisione.

Si consideri per es., la radiazione emessa da un laser elio-neon asservito a cella di iodio127:

f = 520.206.808,51 Mhz,

 = 576.295.760,27 fm;

risulta allora:

1 m = 1.735.220,123 .

Si osservi che, con una cifra in più dopo la virgola, la precisione è di un ordine di grandezza maggiore rispetto alla definizione del 1960 (una parte su 109) .

Nell’evoluzione di due secoli, il metro è rimasto sempre lo stesso; è via via diminuita l’incertezza.

Come già accennato, a partire dal campione naturale, per la realizzazione di campioni materiali, per la taratura di strumenti di misura, nota , si utilizzano metodi interferometrici (interferometro di Michelson).

# Text boxes

Come applicazione di quanto sopra, si consideri una lampada L emette un raggio di luce monocromatica di lunghezza d’onda ; il raggio incide sulla superficie superiore di un vetro ottico; il vetro ottico è un cilindro delimitato da due facce piane (rugosità inferiore a 0,1 m).

Il vetro ottico poggia sullo spigolo di un pezzo (in figura, un parallelepipedo); vetro e pezzo sono separati da un cuneo d’aria di pochi secondi (di minuto di grado)  di ampiezza (l’angolo di circa 20° in figura serve a spiegare i fenomeni che hanno luogo).

Il raggio luminoso attraversa il vetro e incide sulla superficie inferiore del vetro stesso; parte del raggio viene riflesso, parte passa nell’aria e viene riflesso dalla superficie del pezzo che lo rinvia al vetro; in definitiva dalla superficie superiore del vetro ottico escono due raggi (che pervengono all’occhio dell’osservatore), caratterizzati da differenza di cammino ottico pari a 2h.

Segue che se :

2h = n,

ovvero

h = n /2

si ha interferenza costruttiva (luce).

Se invece:

2h = /2 + n,

ovvero:

h= /4 + n /2

si ha interferenza distruttiva (buio).

Nella figura in basso sono rappresentate le frange di interferenza (come giungono all’occhio dell’osservatore); il passaggio da una frangia alla successiva (interfrangia) comporta una variazione dello spessore del cuneo d’aria pari a /2.

L’interfrangia costituisce quindi un campione di lunghezza pari proprio a /2, cioè un campione di lunghezza dell’ordine dei decimi di m.

h

L