# MISURE MECCANICHE E TERMICHE

A.A. 2013-14     ----    Lezione n. 22 - Parte II°

(19 – 20. 11. 2013)

Determinare a intervalli di 1 mm, la curva di taratura di un LVDT; utilizzare allo scopo un dispositivo tipo palmer. Un’apposita centralina (elaboratore o condizionatore), provvede ad alimentare il primario e a raddrizzare e ad amplificare l’uscita del secondario, inviandola a un voltmetro digitale. Determinare il campo di misura di misura del sensore facendo riferimento al tratto lineare della curva rilevata; calcolare in corrispondenza la sensibilità del dispositivo.

LVDT

Corpo LVDT         Nucleo ferromagnetico   Astina trasmissione

Banco di taratura

Palmer                                                                      LVDT

Banco di taratura        Centralina   (codizionatore)         Voltmetro digitale a 6 cifre

| spostamenti (mm) | tensione (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -9,687 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -9,082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | -8,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | -7,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | -6,298 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | -5,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | -4,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | -2,829 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | -1,605 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | -0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,877 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2,119 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 4,553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 5,727 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 6,854 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7,925 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 8,919 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 9,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 10,561 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nella tabella sono riportate le tensioni misurate durante uno dei rilievi.

Dal grafico si può osservare la non linearità della risposta..

Per stabilire il campo del LVDT si può considerare il tratto in cui la differenza tra due dati si mantiene, con buona approssimazione, costante.

Nel caso specifico ciò si verifica fra 6 e 14. mm.

Il campo del LVDT risulta quindi pari a 8 mm.

| spostamenti (mm) | tensione (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -4,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | -2,829 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | -1,605 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | -0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,877 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2,119 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 4,553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 5,727 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pendenza (V/mm) | 1,226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| correlazione | 0,99998 |  |  |  |  |  |  |  |  |

In tabella sono riportate  le tensioni nel tratto lineare: si osservi quindi come nel campo  6 – 14 mm la risposta del LVDT risulta lineare; l’elevato valore del coefficiente di correlazione conferma la linearità del tratto considerato.

Nel tratto lineare la sensibilità del LVDT risulta pari a 1.226 V/mm. Con un’opportuna attenuazione del guadagno dell’amplificatore, si può operare con una sensibilità di 1 V/mm (ovvero, 1 mV/m.).