MISURE MECCANICHE E TERMICHE

A.A. 2013-2014

Lezione n.26 (02.12.2013)

### Misure di vibrazioni

Consideriamo una struttura animata da moto vibratorio caratterizzato da direzione nota e ad andamento sinusoidale (se l’andamento fosse periodico si potrebbe effettuare uno sviluppo in serie di Fourier):

y = yosint .

La velocità è data da:

y’ = yocost ;

l’accelerazione da:

y’’ = -2yosint  = yo’’sint.

Per rilevare un moto vibratorio occorre un punto fisso; il punto fisso può essere esterno alla struttura, purché non risenta delle vibrazioni della struttura stessa; in tal caso le vibrazioni possono essere rilevate tramite un LVDT con nucleo (e astina di trasmissione) solidali alla struttura vibrante, e corpo solidale al supporto fisso.

Vibrometro con sensore “esterno” (LVDT)

In caso contrario, si colleghi rigidamente alla struttura una “cassa” contenente una massa m (massa sismica), a sua volta collegata alla cassa tramite una molla di rigidezza k e una smorzatore con smorzamento c; il moto della massa, somma di quello relativo massa – cassa (t) e di quello di trascinamento della cassa y(t), è regolato dalla:

m(δ’’+y’’) + c δ’ +k δ = 0.

Si ponga:

δ = δo(sint+),

e si osservi che:

myosintmδ’’ + c δ’ +k δ .

Vibrometro con sensore costituito da “massa sismica”

Posto, come d’uso per i dispositivi del II° ordine:

;  ; u =   ;

l’ampiezza degli spostamenti nel moto relativo è data da:

δo =

Ampiezze  nel moto relativo (rapportate alle ampiezze yo nel moto di trascinamento) in funzione della pulsazione entrante (rapportata alla pulsazione propria

la distorsione in fase è data da:

= arctg

Sfasamenti moto relativo - moto di trascinamento in funzione della pulsazione entrante (rapportata alla pulsazione propria

Nelle figure precedenti sono riportate le ampiezze  nel moto relativo (rapportate alle ampiezze yo nel moto di trascinamento) e gli sfasamenti moto relativo - moto di trascinamento in funzione della pulsazione entrante (rapportata alla pulsazione propria .

Si può osservare che l’ampiezza dello spostamento relativo δo è nulla in caso statico (la massa si muove come la cassa), è pari a yo/2, per n (ampiezza infinita per smorzamento nullo), diventa eguale e opposta a yo (= - ) per pulsazioni elevatissime n : in questo caso la massa è pertanto ferma e si è realizzato un punto fisso.

E’ stato così realizzato un vibrometro purché n. La massa sismica deve avere  un elevato valore ( dev’essere bassa), per avere un’elevata banda passante.

Poiché non si può operare con masse sismiche elevate (a meno di rilevamento di onde sismiche), è preferibile seguire un metodo diverso.

Si consideri l’accelerazione sentita dalla massa sismica; riprendendo le:

δo = ,

= arctg

Poiché

you2 = yo2/n2 = - yo’’/n2,

risulta, a meno del segno,

δo = ,

mentre l’andamento dello sfasamento non varia rispetto al caso precedente.

Fissando pertanto l’attenzione sull’ampiezza dello spostamento relativo, si può osservare che questo risulta proporzionale all’ampiezza dell’accelerazione rilevata; nelle figura qui sotto è riportata l’ampiezza  nel moto relativo (rapportata all’ampiezza yo”/ nel moto di trascinamento) in funzione della pulsazione entrante (rapportata alla pulsazione propria ).

Ampiezze  nel moto relativo (rapportate alle ampiezze yo“/nel moto di trascinamento) in funzione della pulsazione entrante (rapportata alla pulsazione propria )

Si può osservare che, per pulsazione nulla   (caso statico),  δo = yo’’/n2 (δo = yo’’m/k),

per per  n (risonanza), δo =  ,  mentre per pern , δo→0.

Utilizzando un accelerometro, con doppia integrazione del segnale si risale allo spostamento, cioè al rilievo del moto vibratorio. Per avere un’elevata banda passante dovrà essere n2 elevato, quindi m (massa sismica) bassa e k (rigidezza della “molla”) elevata. Risultano quindi idonei allo scopo gli accelerometri piezoelettrici che rispondono a queste caratteristiche.

# Text boxes

y(t)

k

m

c

LVDT

y = yosint

(t)